## ЧП НПФ  Ф И Р М А «А С Т А»

www.ya-asta.narod2.ru  astalyg@mail.ru  г. Луганск (0642) 710666, 0505396086, 0676470956

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ГРИБОВ,ОРЕХОВ, ТРАВ

Шкафы сушильные ШСО 1, ШСО-2 предназначены для сушки  фруктов, овощей, грибов, орехов. трав  и других пищевых продуктов, температурный диапазон сушки которых лежит в пределах от 30 до 70оС. Для этой цели в камере устанавливаются поддоны с сетками из пищевой нержавеющей стали или  металла с полимерным покрытием, полиэфирных материалов

Шкаф имеет несколько вариантов исполнения:

- шкаф выполнен из металла с порошковым покрытием - исполнение «Стандарт»

- внутренняя часть из нержавеющей стали - вариант «Мастер»

- полностью весь шкаф и нержавеющей стали - вариант «Эталон»

Нагрев рабочей камеры шкафа производится нагревателями типа ТЭН, установленными в воздушных каналах. С помощью вентиляторов осуществляется принудительная циркуляция воздушного потока в рабочем пространстве, что позволяет выравнивать температуру по всему объему рабочей камеры

Для сброса воздуха и паров из рабочей камеры на верхней крышке шкафа имеется вентиляционная трубка с заслонкой, которой можно регулировать интенсивность сброса.

Для управления нагревом шкафы оснащены термоконтроллерами с цифровой индикацией температуры в камере, обеспечивающие оперативную и точную настройку требуемого режима сушки

При  превышении температуры срабатывает защита, отключается напряжение на нагревателях.

Технические данные:

Диапазон регулирования температуры в камере: от (20 ± 10) о С до 70оС; - Количество поддонов, устанавливаемых в камере: 12,  24 шт.; - Размер поддонов: 550х600х50 мм Общая площадь поддонов –3,96 и  7,29 м2,   Максимально допустимая полезная нагрузка: на один поддон – до 15-18  кг Максимальная потребляемая мощность:3.4 и  6,6 кВт

Шкафы оснащены электронными терморегуляторами. Лишняя влага удаляется через вытяжную вентиляцию с помощью гофрошланга. Параметры питающей электросети: напряжение220, (380 ± 22) В, частота (50 ± 1) Гц; - Габаритные размеры: (680х750х1750), (1200 х 750 х 1750) мм; - Вес: 65. 115 кг

ШСО-1 «Стандарт» -  7600-00 грн,  «Мастер» - 9500-00    «Эталон» -   10600-00

ШСО-2 «Стандарт»  - 10600-00 грн,   «Мастер» -12900-00   «Эталон» - 14900-00

Цены даны без учета лотков